Příloha č. 3

SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané v otevřeném řízení s názvem

„Pořízení štěpkovače“

Zadavatel poptává dodávku 1 ks štěpkovače včetně příslušenství.

Parametry níže jsou definovány buď jako minimální, maximální či jako přesně daná hodnota nebo vlastnost. Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- V případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)

- V případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje

V případě, že nabídka účastníka e nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena z řízení.

| TECHNICKÉ PARAMETRY |
| --- |
| Parametr | Požadavek | Jednotka | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Konstrukční řešení |
| Umístění na bržděném podvozku do 750 kg (možnost tažení za osobních automobilem), ISO 50 | ANO | -- |  |
| Parkovací brzda | ANO | -- |  |
| Nájezdová brzda | ANO | -- |  |
| Hydraulicky poháněný válec | ANO | -- |  |
| Motor |
| Výkon | Min. 18,5 | kW |  |
| Počitadlo motohodin | ANO | -- |  |
| Automatický systém proti přetížení spalovacího motoru | ANO | -- |  |
| Bezpečnostní vypínač | ANO | -- |  |
| Řezací kotouč |
| Průměr | Min. 460 | mm |  |
| Počet nožů | min. 4 | ks |  |