Příloha č. 3

Technická specifikace

(dále také jen „mycí linka“)

Popis požadovaného procesu:

Mycí linka bude využívána pro mytí lisovaných výrobků specifikovaných v tabulce níže. Díly se na pracovní koše zakládají jednotlivě nebo v řadách dle velikosti. Pro jednotlivé díly jsou použity adaptéry v koších anebo jsou díly sypané v koši.

Č.	Název	Velikost D x Š x V mm	Materiál
1.	Lisovaný díl typ 1	ca 950 x 550 x 15	Hliník
2.	Lisovaný díl typ 2	ca 1050 x 550 x 15	Hliník
3.	Lisovaný díl (min. velikost)	150 x 150 nebo 180 x 120	Hliník, pozink

Popis požadované struktury linky

Myčka
- tlakový ostřik min. 5 Bar,
- zahřátí dílů,
- ultrazvukové praní,
- podhladinové ostřikové praní + rotace dílů o 360°,

Oplach 1
- tlakový ostřik min. 5 Bar,
- zahřátí dílů,
- ultrazvukové praní,
- podhladinové ostřikové praní + rotace dílů o 360°,

Oplach 2
- tlakový ostřik min. 5 Bar,
- zahřátí dílů,
- ultrazvukové praní,
- podhladinové ostřikové praní + rotace dílů o 360°,
- měření vodivosti a pH v odmaštění s měřením vodivosti

Oplach 3
realizován v komoře 2 oplachu + rotace dílů o 360°,

Sušení
- teplovodní s plně průtočnou filtrací,
- vakuové sušení při podtlaku min. 10 mBar + rotace dílů 360°,

Jsou-li v ZD (zadávací dokumentaci) nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení účastníka.
Parametr	Požadavek	Jednotka	Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE
Rozměr zařízení (délka x šířka x výška)	max. / 11,5 x 7,5 x 3,5	m
Zakládací a odebírací výška	v rozmezí (1,1 – 1,4)	m
Kapacita mytí	min. 220	ks/hod
Příkon mycí linky	max 190	kW
Materiál hlavních konstrukčních částí mycí linky nerezová ocel EN 1.4301	ANO	--
Trysky
Mycí a oplachovací trysky z nerezové oceli	ANO	--
Konstrukční uchycení: šroubovatelné	ANO	--
Uchycení mycích tryskových tyčí pomocí bajonetového anebo závitového uchycení	ANO	--
Oplachové trysky pro závěrečný oplach čistou vodou na demontovatelném rámu.	ANO	--
Ostatní požadavky
Ohřev nádrže odmaštění a oplachu nerezovým elektrickým nebo horkovodním registrem s napojením na okruh horké vody (okruh horké vody není součástí dodávky) se vstupní teplotou vody 80 - 90 °C a kapacitou na registr min 1800 l/ hod.	ANO	--
Ultrazvuk v pozici praní	Min. 6	W/lit
Rotace dílu 360° s programovým nastavením naklápění	ANO	--
Automatické vypnutí agregátů při nezakládání dílů	ANO	--
Tlak čerpadel ve všech pozicích	max. 5,5	Bar
Výkon čerpadel ve všech pozicích	max. 1200	litrů
Napojení čerpadel na PLC	ANO	--
Bezpečnostní sací síto mycího čerpadla	ANO	--
Objem nádrže odmaštění a oplachu	Min. 1800	litrů
Nastavení tlaku čerpadel a ventilátorů frekvenčním měničem.	ANO	--
Plně průtoková filtrace pro každé čerpadlo v odmaštění a oplachu s vyhodnocením vstupního nebo výstupního tlaku.	ANO	--
Tepelná izolace vnějšího pláště myčky včetně opláštění nerezovým plechem.	ANO	--
Tepelná izolace nádrží bez opláštění.	ANO	--
Jednokřídlé přístupové těsnící dveře pro údržbu z obou stran mycí linky	ANO	--
Předehřevový týdenní časovač	ANO	--
Radiální ventilátory pro ofuk a sušení	ANO	--
Agregáty	min. IP 55	--
Možnost řízení toku oplachové vody do předchozí nádrže nebo do odpadu.	ANO	--
Umístění snímačů hladiny mimo nádrž	ANO	--
Řídící systém
Systémové řízení s displejem na dveřích rozvaděče. Ovládání zařízení obsluhou přes samostatná dotyková tlačítka na samostatně stojícím panelu	ANO	--
Zobrazení hodnot: / mycí teplota / hladina v nádrži, / teploty ofuku/sušení s vizualizací procesu na displeji / poruchová hlášení s historií poruchových hlášení bez exportu dat	ANO	--
Ovládací tlačítka na dveřích rozvaděče včetně přepínače rychlosti transportního řetězu -min. 2 rychlosti s možností nastavení dané rychlosti pomocí frekvenčního měniče	ANO	--
Příslušenství
Dávkovač odmašťovacího detergentu s vodoměrem pro proporcionální dávkování.	ANO	--
Průtokoměr na vstupu vody do zařízení pro měření spotřeby vody (s digitálním výstupem) a automatické vypnutí zařízení při poklesu průtoku.	ANO	--
Automatické vypouštěcí klapky pro odpadní místa nádrží	ANO	--
Separátor oleje (v pozici oplach 1)	ANO	--
Nerezová záchytná vana pod mycí částí zařízení.	ANO	--
Výkon centrálního odsávání vodních par nerezovým ventilátorem	min. 1000	m3/ hod
Dopravníky se s dvěma manipulačními pozicemi pro nakládku a vykládku dílů	ANO	--

Hodnotící technické parametry

Níže uvedené parametry jsou předmětem hodnocení, ale nejsou požadovány jako minimální technické parametry. Účastník uvede, zda jím nabízená technologie splňuje/nesplňuje uvedený parametr.

Oplach 3 realizován formou mlhy z demineralizované vody	ANO/NE	--
Kontrola průtoku a filtrace závěrečného oplachu ve všech pracovních pozicích	ANO/NE	--
Digitální přenos dat s řídícího systému do ERP	ANO/NE	--

Prohlášení účastníka

Prohlašuji, že dodávka bude splňovat výše uvedené požadavky a parametry.

V …………….. dne …………………….

……………………………………………………………….
Jméno, příjmení, funkce a podpis osoby
oprávněné jednat za účastníka