Příloha č. 2 Technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky dodávka videoinspekčního systému pro snímání železničního kolejového roštu, která je složena ze souboru hardware a software. Součástí je dodávky je i implementace, montáž a zprovoznění systému, a to včetně akceptačního testu (uvedeném v příloze č. 1 Smlouvy).

Systém musí  být schopen detekovat vady konstrukčních komponent železničního roštu specifikované v čl. 6. této přílohy.

- Požadavky na videoinspekční systém - předmět

- Dodávka hardware a jeho montáž:

- kompletní dodávka hardware videoinspekčního systému; tj. sada kamer, osvětlení, řídicí elektroniky a propojovacího systému, který zajistí snímání souvislého obrazu

- zapouzdření pro soustavu snímacích kamer a osvětlení, uchycení a zajištění kamer proti mechanickému poškození.

- sady propojovací kabeláže pro zajištění přenosů dat ze snímacích komponent do počítačového systému instalovaného uvnitř vozu.

- propojovací switch a síťové příslušenství pro zprovoznění řešení na voze na zpracování dat na voze

- server pro sběr dat a vyhodnocování na voze

- přenosná úložiště pro zajištění cyklických přenosů dat na vyhodnocovací pracoviště

- součástí dodávky je montáž systému na určené drážní vozidlo, zprovoznění systému, oživení a otestování systémových komponent.

- hardware je podrobně vymezen v násl. článcích této přílohy

- Dodávka software a jeho instalace:

- součástí hardware je jeho vlastní nízko-úrovňový software, který zajišťuje základní komunikaci s jednotlivými komponentami měřicího systému, tj. ovladače kamer, kalibrační mechanismy pro hardware, ovladače pro čtení stavových veličin jednotlivých komponent, komunikační protokoly.

- videoinspekční analytický softwarový nástroj, tj. sada SW nástrojů pro analýzu naměřených dat, analýzu a identifikaci požadovaných typů defektů kolejového roštu.

- Součástí dodávky SW je otevřený zdrojových kód konfiguračních souborů systému počítačového rozpoznávání objektů v obraze.

- SW systém měření musí umět integrovat drážní lokalizaci poskytovanou systémem MPHost dle protokolu LM3.

- konzultační a inženýrské činnosti experta videoinspekce železničního roštu v celkovém rozsahu jednoho člověkoměsíce

- dodání dokumentace pro schválení na Drážního úřadu

- dodání dokumentace videoinspekčního systému:

  - popis instalačních postupů,

  - návody pro základní údržbu,

  - pokyny pro obsluhu videoinspekčního systému,

  - dokumentaci dodaného softwarového řešení – sady nástrojů pro videoinspekci

- Dodávka hardware a jeho montáž

V tabulkách níže jsou uvedeny požadované technické parametry uvažovaného serveru včetně příslušenství.

ad A) Zadavatel uvádí požadované komponenty, počet kusů je definovaný jako předpokládaný a není pro dodavatele závazný - Nabízené řešení dodavatele musí splňovat požadavky na typ komponenty, její účel a celkovou funkčnost v rámci technické specifikace veřejné zakázky.

ad B) až D) Parametry jsou definovány pouze jako minimální. Zadavatel požaduje, aby nabízená technologie splňovala požadavky uvedené v tabulce.

Do prázdné kolonky účastník doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou hodnotu nebo v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena z výběrového řízení.

- Komponenty videoinspekčního systému:

| Komponenta | Předpokládaný počet ks | Nabídka dodavatele a počet ks | Splňuje požadavky |
| --- | --- | --- | --- |
| Optické komponenty (kamera + optika + odolné zapouzdření) | 4 ks |  | ANO/NE |
| Montážní rám | 1 ks |  | ANO/NE |
| Osvětlovací lišty | 2 ks |  | ANO/NE |
| Sada kabelů v chráničkách pro venkovní instalace pod vozem | 1 set |  | ANO/NE |
| Skříň pro montáž serverů na voze | 1 set |  | ANO/NE |
| Synchronizační jednotka lokalizace | 1 ks |  | ANO/NE |
| Jednotka řízeného zdroje elektrické energie pro světla a kamery | 1 ks |  | ANO/NE |
| Vzduchový systém pro ofukování optického systému od prachu | 2 ks |  | ANO/NE |
| ethernet switch 1Gbit | 1 ks |  | ANO/NE |
| Wi-Fi router | 1 ks |  | ANO/NE |
| Sada instalačních kabelů pro všechny systémové komponenty |  |  | ANO/NE |
| Zásuvkové lišty do racku (po 8 zásuvkách) | 2 ks |  | ANO/NE |
| Zdroj napájení typu UPC, 3000VA / 2700W, Rack/Tower, IEC, LCD, SmartSlot | 1 ks |  | ANO/NE |

- Hardware pro zpracování dat na voze - Řídicí počítač sběru dat

| Komponenta | Požadované parametry a počet ks | Nabídka dodavatele | Splňuje požadavky |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní deska | pro I7 nebo Xeon E3 ; 1ks |  | ANO/NE |
| processor | Typ I7 nebo Xeon E3; 2 ks |  | ANO/NE |
| Paměť RAM | celkem 16GB, DDR4 4GB 2133MHz RAM ; 16x1ks nebo 8GBx2ks nebo 4GBx4ks |  | ANO/NE |
| disk SSD | 500GB ; 1 ks |  | ANO/NE |
| disk SATA-III | min 4TB ; 2 ks |  | ANO/NE |
| síťová karta A | 1Gbit 4porty ; 1 ks |  | ANO/NE |
| síťová karta B | 10Gbit 2porty ; 1 ks |  | ANO/NE |
| Operační systém | MS Windows 10 Professional 64 bit ; 1 ks |  | ANO/NE |
| Myš a klávesnice | Připojení skrz USB ; 1 set |  | ANO/NE |
| Monitor | 32" rozlišení Full HD ; 2 ks |  | ANO/NE |

- Serverové vybavení pro videoinspekční systém

| Komponenta | Požadované parametry a počet ks | Nabídka dodavatele | Splňuje požadavky |
| --- | --- | --- | --- |
| základní deska pro server | pro I7 nebo Xeon E5 ; 1 ks |  | ANO/NE |
| procesor | procesor I7 nebo Xeon E5-2620 V4 ; 2 ks |  | ANO/NE |
| Pamět RAM | 16GB RAM |  | ANO/NE |
| disk SSD | W500GB ; 1 ks |  | ANO/NE |
| disk HDD | min. 4TB ; 3 ks |  | ANO/NE |
| video karta | G-force nebo výkonově ekvivalentní pro náročné aplikace ; 2 ks |  | ANO/NE |
| síťová karta A | 1Gbit 4porty ; 1 ks |  | ANO/NE |
| síťová karta B | 10Gbit 2porty ; 1 ks |  | ANO/NE |
| Operační systém | MS Windows 10 Professional 64-bit ; 1 ks |  | ANO/NE |

- Počítač pro analýzu dat

| Komponenta | Požadované parametry a počet ks | Nabídka dodavatele | Splňuje požadavky |
| --- | --- | --- | --- |
| skříň počítače | ATX ; 1 ks |  | ANO/NE |
| základní deska | základní deska vhodná pro I7 ; 1 ks |  | ANO/NE |
| zdroj | 750W ; 1 ks |  | ANO/NE |
| procesor | i7-8700 BOX ; 1 ks |  | ANO/NE |
| Paměť RAM | 96GB celkem |  | ANO/NE |
| Disk SSD | 500 GB M.2 ; 1 ks |  | ANO/NE |
| Disk HDD | Min 10 TB ; 4 ks |  | ANO/NE |
| Video karta | G-force nebo výkonově ekvivalentní pro náročné aplikace– 2 ks |  | ANO/NE |
| Myš a klávesnice | Připojení skrz USB ; 1 set |  | ANO/NE |
| Operační systém | MS Windows 10 Professional 64-bit ; 1 ks |  | ANO/NE |
| Microsoft Office | Home and Business 2016 32 nebo 64-bit ; 1 ks |  | ANO/NE |
| Monitor | 32" min rozlišení UltraWide ; 2 ks |  | ANO/NE |
| Přenosná uložiště pro zajištění cyklických přenosů dat na vyhodnocovací pracoviště | HDD min. 4 TB ; 2 ks |  | ANO/NE |

- POŽADAVKY NA PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE A SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ

- kompletní softwarové vybavení bude předáno

a) nainstalované na počítačích videoinspekčního systému na voze a na analytickém počítači	
b) na flash disku jako archivní balík

- dokumentace bude předána elektronicky na flash disku

- PŘEDÁVÁCÍ PROCEDURA VIDEOINSPEKČNÍHO SYSTÉMU

- videoinspekční systém bude nainstalován plně funkční na měřicím drážním vozidle

- systém bude bez funkčních chyb fungovat během měření min. v celkové délce měření 100 km

- systém bude detekovat požadované typy vad (viz čl. 6)

- měření a detekce vad musí být reprodukovatelná pro stejný měřený úsek ale různé analýzy

- POŽADAVKY NA TYPY DEFEKTŮ, KTERÉ MUSÍ SYSTÉM IDENTIFIKOVAT

V čl. 2 jsou uvedeny požadované typy defektů, které musí být schopen videoinspekční systém detekovat, dále je uveden obrazový materiál s výčtem typů defektů. Ilustrační fotografie jasně definují požadovaný typ defektu, který má být systémem detekován.

- SPECIFIKACE VOZU

- tažené vozidlo s rychlostí jízdy min. 140 km/h, rozchod koleje 1435mm

- vozidlo schválené Drážním úřadem Praha pro provoz na železnicích ČR

- obrys pro drážní vozidlo dle ČSN 28 0312

- táhlové ústrojí normální stavby

- vozidlo vybavené lokalizačním systémem s odometrem

- vozidlo s vhodným prostorem pro instalaci kamerového systému s příslušenstvím pod vozem

- vozidlo s vhodným prostorem pro instalaci počítačového systému uvnitř vozu

- elektrický zdroj napájení s kapacitou min. 3,5 kW

Součástí dodávky a instalace videoinspekčního systému musí být technická dokumentace (výkresy, pevnostní výpočty, elektrorevize,…) potřebná pro schválení provedené změny na vozidle Drážním úřadem pro provoz na železnicích ČR.

- MONTÁŽ VIDEOINSPEKČNÍHO SYSTÉMU – OMEZENÍ LIMITACE

- umístění a vlastní montáž videoinspekčního systému musí splňovat platné technické a bezpečnostní normy a podmínky pro schválení Drážním úřadem Praha pro provoz na železnicích ČR

- při instalaci nesmí být významným způsobem provedený zásah do konstrukce vozu ani narušena jeho pevnost

- instalace a umístění systému musí být provedena v souladu s požadavky normy UIC 505-1 pro průjezdný profil

- při instalaci musí být dodržený obrys pro drážní vozidlo dle ČSN 28 0312

- Žádná část měřicí zařízení videoinspekce nesmí být umístěna na MV GPR ve vodorovné vzdálenosti (blíže) než. 1 m od antén GPR

- Měřicí systém videoinspekce nesmí žádným způsobem ovlivnit měření GPR (např. elektromagnetickým vlněním apod.)

- Způsob instalace měřicího systému videoinspekce na MV GPR nesmí v žádném případě zasahovat do konstrukčních částí MV 
GFR (např. navařování, svařování, vrtání)

- Veškeré úpravy, zásahy do MV GPR musí být vždy předem odsouhlaseny provozovatelem vozu MV GPR

- Instalace měřicího systému a provoz MV GPR s tímto systémem (videoinspekcí) musí být schválena Drážním Úřadem (zajistí ENEX GROUP s.r.o.)

- TECHNICKÉ PARAMETRY VIDEOINSPEKČNÍHO SYSTÉMU

| # | Parametr | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Transportní rychlost | až 250 km/h |
| 2 | Počet lineárních kamer | min. 4 |
| 3 | Snímací frekvence kamer | min. 60 kHz |
| 4 | Rozlišení kamer | min. 1024 px na snímek |
| 5 | Počet videoinspekčních kanálů | 4-16 |
| 6 | Vzdálenost mezi dvěma pořízenými snímky | od 0,5 mm |
| 7 | Barevná hloubka | 12 bit |

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

k nadlimitní veřejné zakázce z názvem „Videoinspekční systém II“

Dodavatel:

název: 		DOPLNÍ DODAVATEL

obch. rejstřík:	DOPLNÍ DODAVATEL

sídlo:		DOPLNÍ DODAVATEL

zastoupen:	DOPLNÍ DODAVATEL

IČO: 	 	DOPLNÍ DODAVATEL

DIČ: 	   	DOPLNÍ DODAVATEL

prohlašuje, že jím nabízené a dodávané řešení splňuje požadavky na technickou specifikaci uvedené v této příloze, zadávacích podmínkách a smlouvě ke zmíněné veřejné zakázce.

Podpis osoby za Účastníka jednající:

# V ……………… dne ………………

………………………………