| Ostatní výrobky strana č.: 1 |
| --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O1 | 900/1200 | Čistící zóna vnitřní - rohož rozměr: 900 x 1100 x 18mm materiál: 100% polypropylen zatevený do měkčeného PVC provedení: uložení do kamenné dlažby – do úrovně čisté podlahy, osazovací rám z nerezové oceli 20x30x3 mm barevnost: dle interiéru (upřesní provozovatel s architektem interiéru) |  | 2 |  |  |  | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě |
| O2 |  | Čistící zóna vnitřní - rohož rozměr: tl. 18mm materiál: 100% polypropylen zatevený do měkčeného PVC provedení: uložení do dlažby – do úrovně čisté podlahy, osazovací rám z nerezové oceli 20x30x3 mm barevnost: dle interiéru (upřesní provozovatel s architektem interiéru) 2000/2000 mm 2720/2270 mm 1500/2270 mm |  | 1 1 1 |  |  |  | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě |

| Ostatní výrobky strana č.: 2 |
| --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O3 | dl. 650 | Závěsné sklopné madlo pro WC délka: 650 mm ve výšce: 800 mm materiál: nerezová ocel + nerezové kotvení do zdiva / SDK (chemické hmoždinky / instalační příčky) |  | 2 |  | 1 | 3 | Dodávka specializované firmy (předložit vzorky) Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Rozmístění viz výkresy invalidních WC a koupelen |
| O4 | 400x1000 | Zrcadlo pevné na invalidním WC rozměr: 400x1000 mm ve výšce: 900 mm (horní hrana 1900) provedení s fazetou vsazené do obkladu (lepené) |  | 4 | 1 | 1 | 1 | Dodávka specializované firmy (předložit vzorky) Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Rozmístění viz výkresy invalidních WC a koupelen |
| O5 |  | Háčky na oděv / ručníky provedení: se třemi háčky povrchová úprava: nerezové provedení ve výšce 1200mm nad podlahou Včetně kotevního materiálu |  | 6 | 2 | 2 | 5 | Dodávka specializované firmy (předložit vzorky) Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Rozmístění viz výkresy invalidních WC a koupelen |
| O6 | 600x1000 | Zrcadlo pevné na invalidním WC rozměr: 600x1000 mm ve výšce: 900 mm (horní hrana 1900) provedení s fazetou vsazené do obkladu (lepené) |  |  |  |  | 2 | Dodávka specializované firmy (předložit vzorky) Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Rozmístění viz výkresy invalidních WC a koupelen |

| Ostatní výrobky strana č.: 3 |
| --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O7 |  | Štítek v BRAILLOVĚ písmu na vnější straně dveří, 200 mm nad klikou (na dveře WC s možností přístupu veřejnosti) POPIS: m.č. 121: „WC INVALIDI“ m.č. 126: „WC INVALIDI“ |  | 2 |  |  |  | Dodávka specializované firmy (předložit vzorky) Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Rozmístění viz výkresy invalidních WC a koupelen |
| O8 | dl. cca 850-900 mm | Pevné madlo vodorovné na dveřní křídlo (madlo přes celou šířku dveřního křídla, na tlačené straně dveří, opačné než jsou závěsy) ve výšce: 800-900 mm materiál: nerezová ocel pro šířku dveří: 900 mm |  | 4 | 1 | 1 | 9 | Dodávka specializované firmy (předložit vzorky) Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Rozmístění viz výkresy invalidních WC a koupelen, viz půdorysy |
| O9 | dl. 750 | Závěsné pevné madlo vodorovné délka: 750 mm ve výšce: 800 mm materiál: nerez + nerezové kotvení do zdiva / SDK (chemické hmoždinky / instalační příčky) |  | 5 | 1 | 2 | 5 | Dodávka specializované firmy (předložit vzorky) Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Rozmístění viz výkresy invalidních WC a koupelen |
| O10 | dl. 800 | Závěsné sklopné madlo pro WC / SPRCHU délka: 800 mm ve výšce: 800 mm materiál: nerezová ocel + nerezové kotvení do zdiva / SDK (chemické hmoždinky / instalační příčky) |  | 3 | 1 | 1 | 2 | Dodávka specializované firmy (předložit vzorky) Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Rozmístění viz výkresy invalidních WC a koupelen |

| Ostatní výrobky strana č.: 4 |
| --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O11 | dl. 750 | Závěsné sklopné madlo pro WC délka: 750 mm ve výšce: 800 mm materiál: nerezová ocel + nerezové kotvení do zdiva / SDK (chemické hmoždinky / instalační příčky) |  |  | 1 |  |  | Dodávka specializované firmy (předložit vzorky) Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Rozmístění viz výkresy invalidních WC a koupelen |
| O12 | dl. 750 | Závěsné sklopné madlo pro WC + integrovaný držák na WC papír délka: 750 mm ve výšce: 800 mm materiál: nerezová ocel + nerezové kotvení do zdiva / SDK (chemické hmoždinky / instalační příčky) |  |  | 1 |  |  | Dodávka specializované firmy (předložit vzorky) Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Rozmístění viz výkresy invalidních WC a koupelen |
| O13 | dl. 500 | Pevné madlo univerzální - svislé délka: 500 mm materiál: nerezová ocel + nerezové kotvení do zdiva / SDK (chemické hmoždinky / instalační příčky) |  | 7 | 2 | 2 | 5 | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) Rozmístění viz výkresy invalidních WC a koupelen |
| O14 | cca 450x450 | Sprchové sedátko nástěnné Provedení: sklopné s podpůrným prvkem rozměr: cca 450x450 mm ve výšce: 460 mm materiál: nerezová ocel + nerezové kotvení do zdiva / SDK (chemické hmoždinky / instalační příčky) |  | 3 | 1 | 1 | 2 | Dodávka specializované firmy (předložit vzorky) Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Rozmístění viz výkresy invalidních WC a koupelen |

| Ostatní výrobky strana č.: 5 |
| --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O15 |  | Držák na toaletní papír s krytem na inval. WC Materiál: nerezová ocel Umístění: ve výšce 1100 mm nad čistou podlahou v dosahu WC |  | 2 |  | 1 | 3 | Dodávka specializované firmy (předložit vzorky) Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Rozmístění viz výkresy invalidních WC a koupelen |
| O16 | Cca 115x250x115 | Dávkovač tekutého mýdla na invalidních WC objem: 800 ml, včetně kotevního materiálu materiál: kvalitní plast ABS rozměr: cca 11,5x25x11,5 cm (ŠxVxH) uzamykatelný na klíček barva okénka modrá |  | 4 | 1 | 1 | 1 | Dodávka specializované firmy (předložit vzorky) Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Rozmístění viz výkresy invalidních WC a koupelen |
| O17 |  | WC sada / štětka na invalidních WC Nástěnné provedení, umístit cca 200 mm nad podlahu, včetně nerezového kotevního materiálu materiál: sklo + nerez rozměr: dle dodavatele – předložit vzorky |  | 2 | 1 | 1 | 3 | Dodávka specializované firmy (předložit vzorky) Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Rozmístění viz výkresy invalidních WC a koupelen |
| O18 | Cca 300 x 290 x 215 | Automatický (baterie) bezdotykový podavač papírových ručníků (bílo-šedý) Automatický mechanismus s možností nastavit délku ručníku na 20, 30 nebo 40 cm Pro roly délky 250 m, ve výšce 1200 mm materiál: kvalitní plast ABS – bílý, po stranách je šedý, průhledný plast umožňující kontrolu množství ručníků v podavači Dvoubarevná LED indikuje stav zařízení a baterií včetně kotevního materiálu |  | 4 | 1 | 1 | 1 | Dodávka specializované firmy (předložit vzorky) Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Rozmístění viz výkresy invalidních WC a koupelen |

| Ostatní výrobky strana č.: 6 |
| --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O19 |  | Tyč se sprchovým závěsem materiál: nerezová ocel + průhledný plast s dekorem dle interiéru/výběru investora Kotveno do zdiva s tropu přímý dl. cca 1600 mm tvaru L cca 900x900 mm |  | 2 |  |  | 2 | Dodávka specializované firmy (předložit vzorky) Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Rozmístění viz výkresy invalidních WC a koupelen |
| O20 | Cca 280x325x145 | Zásobník na toaletní papír na běžných WC nástěnný, ve výšce max. 1200 mm na toaletní papír o max. průměru role 26 cm, včetně kotevního materiálu materiál: kvalitní plast ABS rozměr: cca 28x32,5x14,5 cm (ŠxVxH) uzamykatelný na klíček barva okénka modrá |  | 5 | 6 | 5 | 5 | Dodávka specializované firmy (předložit vzorky) Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě Rozmístění viz půdorysy – do každé WC kabiny |
| O21 |  | WC sada / štětka na běžných WC Nástěnné provedení, umístit cca 200 mm nad podlahu, včetně nerezového kotevního materiálu materiál: sklo + nerez rozměr: dle dodavatele – předložit vzorky |  | 5 | 6 | 5 | 5 | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) Rozmístění viz půdorysy – do každé WC kabiny |
| O22 | Cca 115x250x115 | Dávkovač tekutého mýdla u umyvadel objem: 800 ml, včetně kotevního materiálu materiál: kvalitní plast ABS rozměr: cca 11,5x25x11,5 cm (ŠxVxH) uzamykatelný na klíček barva okénka modrá |  | 6 | 22 | 15 | 12 | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) Rozmístění viz půdorysy – u každého umyvadla |
| Ostatní výrobky strana č.: 7 |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O23 | Cca 300 x 290 x 215 | Automatický (baterie) bezdotykový podavač papírových ručníků (bílo-šedý) Automatický mechanismus s možností nastavit délku ručníku na 20, 30 nebo 40 cm Pro roly délky 250 m, ve výšce 1200 mm materiál: kvalitní plast ABS – bílý, po stranách je šedý, průhledný plast umožňující kontrolu množství ručníků v podavači Dvoubarevná LED indikuje stav zařízení a baterií včetně kotevního materiálu |  | 3 | 5 | 3 | 4 | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) Rozmístění viz půdorysy – u každého umyvadla |
| O24 | Není součástí dodávky |  |  |  |  |  |  |  |
| O25 | 1200x800 | Zrcadlo pevné u umyvadel (pro dvojici umyvadel) rozměr: 1200x800 mm ve výšce: 1200 mm (horní hrana 2000) provedení s fazetou vsazené do obkladu (lepené) |  | 2 |  | 2 | 1 | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) Rozmístění viz půdorysy – u každé dvojice umyvadel |
| O26 | 600x800 | Zrcadlo pevné u umyvadel (pro samostatná umyvadla) rozměr: 600x800 mm ve výšce: 1200 mm (horní hrana 2000) provedení s fazetou vsazené do obkladu (lepené) |  | 2 | 22 | 11 | 10 | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) Rozmístění viz půdorysy – u každého umyvadla |

| Ostatní výrobky strana č.: 8 |
| --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
|  | Bez označení | Přenosný hasicí přístroj Hasící schopnost: 113B (poloha viz. PBŘ) s rukojetí ve výšce do 1,5 m nad podlahou | 2 | 7 | 7 | 7 | 10 | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) Rozmístění viz půdorysy PBŘ |
|  | Bez označení | Bezpečnostní tabulky a značky – celek Označení elektrorozvaděče, hlavního vypínače EL, HUV, u elektrických zařízení tabulky zakazující hašení vodou a pěnovými a pěnovými hasícími přístroji. Označeny směry úniku a únikové východy ve fotoluminiscenčním provedení Celek |  |  |  |  |  |  |
|  | Bez označení |  |  |  |  |  |  |  |

| Ostatní výrobky strana č.: 9 |
| --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O27 | 650/650/285 | Hydrantový systém tvar. stálá hadice DN 25 Délka hadice 30 m pro zabudování do zdi Osazeno 1,1-1,3 m nad podlahou (střed zařízení) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| O28 |  | Prostup střešní izolační fóií s integrovanou fóliovou manžetou DN 125 (vývod z odvětrávacích kanálů) |  |  |  |  | 1 |  |
| o29 |  | Držáky na vlajky na fasádu – mosaz (foto ilustrační) |  | 3 |  |  |  |  |
| O30 |  | Kamenné stupně plné 2200/330/166,7 Místnost č.101 Detail viz.v.č. D1-A25.62 |  | 3 |  |  |  | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) |

| Ostatní výrobky strana č.: 10 |
| --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O31 |  | Kamenné stupně plné 2200/330/152,5 Místnost č.105 Detail viz.v.č. D1-A25.62 |  | 4 |  |  |  | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) |
| o32 | 600/400 | Dvířka niky technologie vyrovnávací plošiny Plastová, barva bílá |  | 1 |  |  |  | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě |
| 033 | 1300/700 | Protipožární skládací schody – PO min. 45min, k.v. 3000 mm Mechanismus z AL. Profilů, dodatečné zateplení s protiprachovým poklopem |  |  |  |  | 1 | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě |
| O34 |  | Doplňková prostupová taška pro ocelové stojky žebříku (ø38) a anténní stožáry |  |  |  |  | 4 | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě |

| Ostatní výrobky strana č.: 11 |
| --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O35 |  | Parapetní deska kamenná – opalovaná žula 1140/825/50 750/150/50 1000/825/50 2260/735/50 2200/700/50 660/700/50 3,54 m2/50 |  | 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) Detail viz.v.č.D1-A25.29 |
| o36 |  | Ukončovací lišta keramické/kamenné dlažby – mosaz dl. 700 mm dl. 800 mm dl. 900 mm dl. 1000 mm dl. 1200 mm dl. 1800 mm dl. 2050 mm dl. 2270 mm | 1 | 2 6 6 7 4 1 1 2 | 4 2 2 | 2 2 1 | 1 3 2 | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě |
| O37 |  | Ukončovací lišta vinil/koberec – mosaz dl. 700 mm dl. 800 mm dl. 900 mm |  |  | 1 8 | 1 | 4 | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě |
| O38 |  | Přechodová lišta lamino/ker. dl (vinil) – mosaz dl. 900 mm |  |  |  |  | 4 | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě |

| Ostatní výrobky strana č.: 12 |
| --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O39 | 650 x 650 | Dvířka pro požární hydranty Rám: Úhelníky 30x30x2 + pásky pro uchycení do zdiva / SDK, barevnost antracitová - komaxit Dvířka: nerezový broušený plech tl. 1,2 mm, na magnety, barevnost světle šedá, proříznutý plech se symbolem + červená barva podkladního plechu |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) viz v. č. D1-A25.45 |
| o40 | 850 x 800 1100 x 800 | Dvířka pro technologii ÚT Rám: Úhelníky 30x30x2 + pásky pro uchycení do zdiva / SDK, barevnost antracitová - komaxit Dvířka: nerezový broušený plech tl. 1,2 mm, na klíček, barevnost světle šedá, proříznutý plech se symbolem + hnědá barva podkladního plechu 850 x 800 mm 100 x 800 mm |  | 2 1 | 4 | 4 | 3 | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) viz v. č. D1-A25.46 |
| O41 | 1590x2700-2840 | Dvířka pro technologii ÚT - dvoukřídlá Rám: Úhelníky 30x30x2 + pásky pro uchycení do zdiva / SDK, barevnost antracitová - komaxit Dvířka: ocelový plech tl. 1,2 mm, na klíček, barevnost světle šedá, samolepka se symbolem ÚT – barevnost hnědá |  | 1 |  |  |  | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) viz v. č. D1-A25.46 |
| O42 | 1800 x 2250 | Dvířka pro technologii ÚT - dvoukřídlá Rám: Úhelníky 30x30x2 + pásky pro uchycení do zdiva / SDK, barevnost antracitová - komaxit Dvířka: nerezový broušený plech tl. 1,2 mm, na klíček, barevnost světle šedá, proříznutý plech se symbolem + hnědá barva podkladního plechu |  |  |  |  | 1 | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) viz v. č. D1-A25.46 |

| Ostatní výrobky strana č.: 13 |
| --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O43 | 440x1440 viz v. č. D1-A25.41 | Informační systém – TYP 1 Informační tabule s osvětlením pomocí led pásků Plocha pro magnetické tabulky s popisy – celkem 9 kusů / panel Atypický výrobek – zhotovit jeden vzor a předložit k odsouhlasení investorovi |  | 6 | 4 | 14 | 14 | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) viz v. č. D1-A25.41 |
| o44 | 440x390 viz v. č. D1-A25.41 | Informační systém – TYP 2 Informační tabule s osvětlením pomocí led pásků Plocha pro magnetické tabulky s popisy – celkem 3 kusy / panel Atypický výrobek – zhotovit jeden vzor a předložit k odsouhlasení investorovi |  | 14 | 21 | 4 | 13 | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) viz v. č. D1-A25.41 |
| O45 | 150x150 viz v. č. D1-A25.41 | Informační systém – TYP 3 Informační tabule 150x150x2 mm Lepená na omítku Komaxit – světle šedá Atypický výrobek – zhotovit jeden vzor a předložit k odsouhlasení investorovi |  | 14 | 7 | 6 | 2 | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) viz v. č. D1-A25.41 |
| O46 není součástí dodávky |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ostatní výrobky strana č.: 14 |
| --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O47 | 600/350 | Větrací protidešťová žaluzie hliníková, bez osazení, barva černá  Protihmyzová síťka z ušlechtilé oceli (nerez) 18/8 2,3 x 2,3 mm, 6 x 6 mm očka  Stavební hloubka: 28,5 mm  Minimální tloušťka profilu: 1,5 mm  Fyzicky volná plocha: 43 % | 1 |  |  |  |  | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě |
| o48 | 600/350 | Vnitřní větrací mřížka s regulací, hliníková, barva bílá Protihmyzová síťka z ušlechtilé oceli (nerez) 18/8 2,3 x 2,3 mm, 6 x 6 mm očka | 1 |  |  |  |  | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě |
| O49 | 400x400 | SDK revizní dvířka US 400x400 – s dvojitým us zámkem Skládají se z pevného hliníkového rámu a výklopné hliníkové klapky, osazené sádrokartonovou výplní o tl. 12,5 mm |  | 2 | 3 | 2 | 2 | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě v koordinaci s VZT |
| O50 | 400x400 | SDK revizní dvířka US 400x400 – s dvojitým us zámkem Skládají se z pevného hliníkového rámu a výklopné hliníkové klapky, osazené sádrokartonovou výplní o tl. 15 mm shodnou s okolní SDK |  |  |  |  | 2 | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě v koordinaci s VZT PO 45 min. |

| Ostatní výrobky strana č.: 15 |
| --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O51 |  | Vnitřní látková roleta - clona určená pro zastínění místností před přímými slunečními paprsky. - volně visící látková roleta s krytem návinu, - hliníková extrudovaná hřídel - bez vodících nebo krycích lišt, - zakončení látky hliníkovým extrudovaným profilem kulatého průřezu - ovládaní kovovým samoaretačním řetízkem. cca 1450-1500/2540 mm 2140/2060 mm |  | 20 | 25 1 | 25 | 11 | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě |
| o52 |  | Vnitřní rolety zatemňovací na el. pohon + vodící lišty cca 1450-1500/2540 mm |  | 9 | 3 | 2 |  | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě |
| O53 |  | Parapetní deska kamenná – opalovaná žula 2130/200/60 2220/200/60 |  | 1 2 |  |  |  | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) Detail viz.v.č.D1-A25.27 |
| O54 není součástí dodávky |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ostatní výrobky strana č.: 16 |
| --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O55 |  | Garnýžový systémy opon - kotvení do podhledu – nutno koordinovat |  | 51,4m |  |  |  | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě |
| bez označení |  | Označení budovy – atypická mosazná deska Nápis upřesněn uživatelem budovy 300/200 400/300 |  | 2 1 |  |  |  | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě |
| O56 | 600 x 1900 | Dvířka pro rozvaděče elektro (RE a R3) Rám: Úhelníky 30x30x2 + pásky pro uchycení do zdiva / SDK, barevnost antracitová - komaxit Dvířka: nerezový broušený plech tl. 1,2 mm, uzamykání na čtyřhran, barevnost světle šedá, proříznutý plech se symbolem + zelená barva podkladního plechu |  | 1 |  | 1 |  | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) viz v. č. D1-A25.47 |
| O57 | 800 x 1900 | Dvířka pro rozvaděče elektro (RH) Rám: Úhelníky 30x30x2 + pásky pro uchycení do zdiva / SDK, barevnost antracitová - komaxit Dvířka: nerezový broušený plech tl. 1,2 mm, uzamykání na čtyřhran, barevnost světle šedá, proříznutý plech se symbolem + zelená barva podkladního plechu |  | 1 |  |  |  | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) viz v. č. D1-A25.47 |

| Ostatní výrobky strana č.: 17 |
| --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O58 | 280/2000 | Dvířka pro rozvaděče elektro (EL-RV) Rám: Úhelníky 30x30x2 + pásky pro uchycení do zdiva / SDK, barevnost antracitová - komaxit Dvířka: nerezový broušený plech tl. 1,2 mm, uzamykání na čtyřhran, barevnost světle šedá, proříznutý plech se symbolem + zelená barva podkladního plechu |  |  |  |  | 1 | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) viz v. č. D1-A25.47 |
| O59 | 300 x 200 | Dvířka pro rozvaděč slaboproudých rozvodů Rám: Úhelníky 30x30x2 + pásky pro uchycení do zdiva / SDK, barevnost antracitová - komaxit Dvířka: nerezový broušený plech tl. 1,2 mm, uzamykání na čtyřhran, barevnost světle šedá, proříznutý plech se symbolem + zelená barva podkladního plechu |  | 1 |  |  |  | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) viz v. č. D1-A25.47 |
| O60 | Ø125 | Větrací mřížka kulatá (plast) s mřížkou proti hmyzu Ø125 (nasávání odvětrávacích kanálů) |  | 14 |  |  |  |  |
| O61 | 250/250 | Větrací protidešťová žaluzie hliníková, s osazením, barva bílá  Protihmyzová síťka z ušlechtilé oceli (nerez) 18/8 2,3 x 2,3 mm, 6 x 6 mm očka  Stavební hloubka: 28,5 mm  Minimální tloušťka profilu: 1,5 mm  Fyzicky volná plocha: 43 % |  |  |  |  | 1 |  |
| Ostatní výrobky strana č.: 18 |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O62 není součástí dodávky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O63 |  | Kamenný sokl – hořický pískovec tl.60 mm Nerezový kotevní sytém Detail viz.v.č. D1-25.61 |  | 56 m2 |  |  |  | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) |
| O64 |  | Nerezové sítě pro popínavé rostliny lana nerezová tř. mat. 1.4401Ø 2mm, oka cca 80x80 mm, ukotveno do zdiva s odstupem 50 mm 615/3440 mm 400/3440 mm 1160 /3440 mm |  | 1 2 1 |  |  |  | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) |
| O65 není součástí dodávky |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ostatní výrobky strana č.: 19 |
| --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O66 | 600/400 | Servisní dvířka, kovová – m.č.104, 600/400 Osazení - do zdiva Barva - bílá |  | 1 |  |  |  | Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) |
| 067 | 600 x 1400 | Dvířka pro rozvaděče elektro (R1) Rám: Úhelníky 30x30x2 + pásky pro uchycení do zdiva / SDK, barevnost antracitová - komaxit Dvířka: nerezový broušený plech tl. 1,2 mm, uzamykání na čtyřhran, barevnost světle šedá, proříznutý plech se symbolem + zelená barva podkladního plechu |  | 1 |  |  |  | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) viz v. č. D1-A25.47 |
| 068 | 1030/2030 | Dvířka pro rozvaděče elektro (R2 a R4) Rám: Úhelníky 30x30x2 + pásky pro uchycení do zdiva / SDK, barevnost antracitová - komaxit Dvířka: nerezový broušený plech tl. 1,2 mm, uzamykání na čtyřhran, barevnost světle šedá, proříznutý plech se symbolem + zelená barva podkladního plechu |  |  | 1 |  | 1 | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) viz v. č. D1-A25.47 |

| Ostatní výrobky strana č.: 20 |
| --- |
| Označení ve výkresu | Rozměry + ( mm ) + náčrt | Popis | Počet ks | Poznámka |
|  |  |  | 1.pp | 1.np | 2.np | 3.np | 4.np |  |
| O69 | 600 x 1030 | Dvířka pro rozvaděče elektro (R1D) Rám: Úhelníky 30x30x2 + pásky pro uchycení do zdiva / SDK, barevnost antracitová - komaxit Dvířka: nerezový broušený plech tl. 1,2 mm, uzamykání na čtyřhran, barevnost světle šedá, proříznutý plech se symbolem + zelená barva podkladního plechu |  | 1 |  |  |  | Dodávka specializované firmy Rozměry a polohy prověřit před realizací na stavbě (předložit vzorky) viz v. č. D1-A25.47 |
| 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |